MEVA a.s.

Roudnice n. L.

Návod k obsluze

Propan-butanový vařič SPARK	Typ KP14001 (CS-G01)

Důležité

Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze, abyste se dobře seznámili se spotřebičem před jeho připojením k propan-butanové kartuši. Tento návod uschovejte pro příští použití!

Použití

Tento propan-butanový vařič SPARK Typ KP14001 (dále jen vařič) je určen pro turistické účely k provozu ve venkovním prostředí a v dobře větraných prostorech (kde je zaručeno dostatečné větrání) k tepelné přípravě pokrmů.

Vařič je spotřebič kategorie I3B/P (s přímým přetlakem směsi butanu-propanu).

Vařič je konstruován ke spalování plynné směsi propan-butanu (PB) s přímým přetlakem.

Tento spotřebič se používá pouze s propan-butanovou kartuší s ventilem a závitem (7/16") Typ KP02006 s obsahem 230 g nebo Typ KP02007 s obsahem 460 g. Kartuše jsou plněny směsí butanu-propanu.

Pokus o připojení jiných typů lahví na plyn může být nebezpečný!

Kartuše je plněna směsí propan-butanu a splňuje požadavky EN 417.

Pro jiné druhy paliv spotřebič nelze použít ani provést přestavbu spotřebiče!

Popis

Součástí balení je praktický, odolný, uzavíratelný obal na složený vařič.

Vařič je dodáván bez plynové kartuše. Tuto kartuši (Typ KP02006 nebo Typ KP02007) lze objednat u výrobce/distributora (Meva a.s., tel.: 00420 416 823 390, 391, 302, fax: 00420 416 823 300, www.meva.eu) nebo u jeho obchodních partnerů.

Technická data

| Zdroj ..................................................................... | 230 g nebo 460 g kartuše s ventilem a závitem 7/16" |
| --- | --- |
| Druh paliva ........................................................... | směs butanu-propanu |
| Jmenovitý příkon .................................................. | 2,6 kW |
| Spotřeba ................................................................ | 186 g/h |
| Průměr trysky ........................................................ | ( 0,25 mm |
| Rozměry (složený vařič, bez kartuše) ................... | 45 x 45 x 70 mm |
| Maximální dovolené zatížení ................................ | 5 kg |
| Doporučený max. průměr varné nádoby ............... | ( 250 mm |
| Hmotnost (bez kartuše) ......................................... | 80 g |

Podmínky pro provoz vařiče

Používat pouze v dobře větraném prostoru!

Vařič je určen pro turistické účely k provozu ve venkovním prostředí a v dobře větraných prostorech s minimálním objemem místnosti, ve které je vařič umístěn, 52 m3 a která je přímo větratelná (výměnu vzduchu s venkovním prostorem lze zajistit otevřením oken, balkónových dveří, větracích křídel apod.).

Vařič při provozu spotřebovává kyslík a v nevětraných uzavřených místnostech může být uživatel vážně ohrožen na životě z důvodu nedostatku kyslíku a zvýšené koncentrace CO!

Je nutné zajistit dostatečný přívod spalovacího vzduchu a zároveň je nutné zabránit případnému nebezpečnému hromadění nespáleného paliva u vařiče! Propan-butan je z fyzikálního hlediska těžší než vzduch a v případě samovolného úniku v důsledku netěsnosti klesá a hromadí se u země.

Je zakázáno provozovat vařič ve stanech, automobilech, karavanech apod.

Připojení vařiče ke kartuši

-	Zkontrolujte stav a správné nasazení plochého pryžového těsnění na dosedací ploše ventilu vařiče a těsnícího pryžového O-kroužku v připojovací části ventilu (vnitřní závit).

-	Zkontrolujte, zda nejsou znečištěny otvory primárního vzduchu (na trubce hořáku).

-	Otočte sklopné podpěry do správné polohy pro vaření (na doraz) - viz obrázek.

-	Přesvědčte se, že je ovládací ventil vařiče uzavřen. V případě, že není, uzavřete ho otáčením ovladače doprava na doraz (po směru hodinových ručiček).

-	Sejměte z kartuše ochrannou zátku.

-	Otáčením doleva našroubujte kartuši k vařiči a dotáhněte. Nikdy nedotahujte extrémní silou.

-		Část, která se připojuje na kartuši, chraňte před znečištěním, aby nečistoty nepřicházely s plynem až do trysky a neucpaly ji.

-		Po připojení vařiče ke kartuši proveďte kontrolu těsnosti - viz níže.

Při připojování a odpojování vařiče dochází k malému úniku plynu před dotažením kartuše do ventilu spotřebiče, nebo po povolení z ventilu. Tento jev je normální a je proto nutné, aby zašroubování či vyšroubování kartuše z ventilu spotřebiče, ve fázi kdy dochází k úniku plynu, bylo prováděno co nejrychleji.

Zapalování a zhášení vařiče

-		Před zapálením hořáku vařiče proveďte kontrolu těsnosti - viz níže.

-	Otočte ovladačem ventilu vařiče doleva (proti směru hodinových ručiček) až uslyšíte slabé syčení proudícího plynu, následně zapalte zápalkou plyn u hořáku.

-	Intenzitu hoření seřiďte uzavíráním (otáčení ovladačem doprava) nebo otevíráním (otáčení doleva) ventilu. Při optimálním spalování je plamen zbarven do modrozelena.

-	Během doby předehřívání nebo při pohybu spotřebičem může plyn hořet třepotavým plamenem. Doba předehřívání je cca 1 min.

-	Zhášení hořáku se provede úplným uzavřením ventilu (otočením ovladače doprava na doraz).

Nezapalujte hořák, pokud se vařič před malou chvílí používal a je ještě horký. Před znovu zapálením ho nechte zcela vychladnout.

Kontrola těsnosti

Potřením pěnotvorným roztokem (např. mýdlovou vodou) zkontrolujte, neuniká-li plyn kolem spojení ventilu vařiče s kartuší. Únik plynu se projeví tvorbou bublin v místě netěsnosti. Ovladač vařiče musí být v poloze zavřeno!

Je zásadně zakázáno provádět kontrolu těsnosti pomocí otevřeného ohně!!!

Kontrolu těsnosti provádějte v dobře větrané místnosti, popř. ve venkovním prostředí, mimo zdroje zapálení/vznícení a mimo dosah ostatních osob!

Únik plynu

V případě úniku plynu (zápach nebo tvorba bublin při kontrole těsnosti), zavřete ventil vařiče. Uhaste v blízkém okolí veškerý otevřený oheň a vypněte elektrické spotřebiče. Odpojte vařič od kartuše.

Před dalším použitím je nutné spotřebič zkontrolovat a opravit.

Pokud únik plynu nelze zastavit zavolejte dodavatele plynu. Pokud se jedná o závadu, jejíž odstranění by Vám činilo potíže, zavolejte servisního technika.

Odpojení vařiče a výměna kartuše

Zavřete ventil a nechte vařič zcela vychladnout. Zkontrolujte, zda je hořák před odpojením kartuše zhasnut.

Otáčením doprava vyšroubujte kartuši z vařiče. Kartuši opatřete ochrannou zátkou. Pokud vařič nebudete připojovat na jinou kartuši, uložte jej tak, aby bylo zabráněno znečistění či mechanickému poškození.

Před připojením nové kartuše zkontrolujte stav těsnění.

Kartuši vyměňujte ve venkovním prostředí, mimo jakéhokoli zdroje zapálení, jako jsou otevřený oheň, zapalovací hořák, elektrické zapalovače, a mimo dosah jiných osob!

Po připojení nové kartuše proveďte kontrolu těsnosti - viz výše.

Údržba

Před každým použitím je nutno zkontrolovat použití a stav těsnění, dotažení všech spojů a zkontrolovat zda nejsou znečistěny otvory primárního vzduchu na trubce hořáku.

Údržbu spotřebiče provádějte vždy v pravidelných intervalech a dále v případech většího znečištění.

# Závady a jejich odstranění

-	Při odstraňování závad, je nutné vypnout vařič, nechat ho zcela vychladnout a odpojit ho od kartuše!

-	Pokud se necítíte natolik technicky zdatní a některé činnosti uvedené v tomto návodu by Vám činily potíže, nebo v případě nejasností, obraťte se na odborný servis – výrobce/distributora (Meva a.s., tel.: 00420 416 823 390, 391, 302).

| Závada | Odstranění závady |
| --- | --- |
| Hořák vařiče nelze zapálit | Zkontrolujte stav naplnění kartuše (při zatřepání není zjištěn žádný pohyb tekutého obsahu kartuše). Upozorňujeme, že se snižující se povrchovou teplotou kartuše a ubývajícím množstvím plynu klesá i tlak a úměrně tomu klesá i výkon vařiče. Závada může být způsobena ucpanou hořákovou tryskou. Pokud se Vám ji nepodaří pročistit, doporučujeme obrátit se na odborný servis – výrobce/distributora. Při zapalování hořáku vařiče nastavte pro snazší zapálení pouze slabý průtok plynu a po zahoření plynu doregulujte průtok na požadovaný výkon plamene. |
| Znečistění hořáku překypěným jídlem | Spotřebič odpojte od kartuše, omyjte vodou a nechte vysušit. |

Skladování

Před uskladněním nechte vařič zcela vychladnout a odpojte ho od kartuše.

Spotřebič musí být skladován v uzavřených, dobře větraných místnostech neobsahujících agresivní látky, při teplotě nejméně 10(C a relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 80(.

Kartuši skladujte na chladném, suchém místě.

Likvidace

Pokud se rozhodnete pro likvidaci starého spotřebiče, ať už proto, že jste si zakoupili nový nebo proto, že se na starém vyskytla neopravitelná závada, odneste jej na místo k tomu určené (např. Sběr druhotných surovin, Sběrný dvůr apod.).

Kartuši neotvírejte násilím a nevhazujte do ohně. Vyhazujte na bezpečném místě.

Likvidace obalu

Obal odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Bezpečnostní požadavky

-	Vařič smí obsluhovat pouze dospělá osoba nad 18 let podle tohoto návodu! Při provozu vařiče musí obsluha dále respektovat všeobecné požárně bezpečnostní předpisy!

-	Obsluha vařiče nesmí být v žádném případě svěřována dětem!

-	Vařič musí být uložen mimo dosah dětí!

-	Před připojením ke kartuši zkontrolovat použití a dobrý stav těsnění!

-	Nepoužívat spotřebič, který má poškozené nebo opotřebované těsnění!

-	Nepoužívat spotřebič, který je netěsný, poškozený nebo který pracuje nesprávně!

-	Jestliže Váš spotřebič není těsný (zápach plynu), okamžitě jej přeneste do venkovního prostředí, do místa bez otevřeného ohně s dobrým větráním, kde lze zjistit a zastavit tento únik. Chcete-li provést kontrolu úniků Vašeho spotřebiče, provádějte to ve venkovním prostředí. Nesnažte se zjistit úniky pomocí otevřeného ohně, použijte pěnotvorný roztok!

-	Přístupné části vařiče v blízkosti hořáku jsou při provozu a bezprostředně po něm velmi horké! Zamezte přístupu malých dětí ke spotřebiči!

-	Používejte spotřebič pouze k vaření! Je zakázáno používat ho k jiným účelům (např. sušení oblečení, vytápění apod.)!

-	Vařič musí být provozován na vodorovném povrchu.

-	Při provozu je nutno vařič umístit na nehořlavou podložku a mít ho pod dohledem!

-	Z hlediska požární bezpečnosti musí být vařič umístěn nejméně 1 m (vč. prostoru nad vařičem) od hořlavých materiálů! Bezpečná vzdálenost vařiče od přilehlých povrchů (stěny, stropu) je min. 1 m!

- 	Kartuši nevystavujte teplotám přesahujícím 50°C!

-	Chraňte kartuši před přímým slunečním zářením!

-	Kartuše je na jedno použití a nelze ji znovu naplnit!

-	Je zakázáno používat spotřebič v místnostech a prostorách pod úrovní terénu!

-	Neupravujte spotřebič! Z bezpečnostních důvodů neupravujte žádné díly vařiče!

-	Je zakázáno přestavovat spotřebič na jiný druh plynu!

-	Nepoužívejte vařič při silném větru!

-	Nepohybujte vařičem, pokud je v provozu!

-	Spotřebič nepoužívejte v prostředí, kde se pracuje s éterickými látkami, nátěrovými hmotami, lepidly apod.!

Poznámka

Změny v technických údajích jsou vyhrazeny. Vyobrazení díky neustálému inovačnímu postupu jsou nezávazná. Tiskové chyby vyhrazeny.

Záruční podmínky

Spotřebiteli se poskytuje záruka na správnou funkci zařízení a má nárok na bezplatnou opravu nebo výměnu součástí, které by se ukázali v záruční době vadnými pro chybnou výrobu nebo skrytou vadu materiálu. Záruka se nevztahuje na běžné provozní opotřebení, závady vzniklé úmyslným poškozením, hrubou nedbalostí při používání, nebo pokud provede kupující na výrobku úpravy nebo změny. Výrobce neodpovídá za škody způsobené neodborným zacházením či údržbou mimo rámec příslušného návodu k obsluze.

Pokud se vyskytne nějaká nejasnost ohledně provozu či údržby spotřebiče, obraťte se na odborný servis – výrobce/distributora (Meva a.s., tel.: 00420 416 823 390, 391, 302, 292)

Výrobce ručí za výrobky 24 měsíců ode dne prodeje.

Některé změny (běžné provozní opotřebení) na výrobku se mohou projevit již po několika málo použitích, přičemž se tím nijak nesníží užitná hodnota výrobku.

Výrobce

Kingpool International Trade Co., Ltd

The 12th Floor, Shanshan Plaza, No.777

Rili Middle Road, Ningbo 315100

China

Opravy a servis

Záruční i mimozáruční opravy tohoto výrobku provádí výrobce/distributor:

MEVA a.s.		           										Tel.: 00420 - 416 823 111*

Na Urbance 632	           										Fax.: 00420 - 416 823 300

413 13 Roudnice nad Labem             						E-mail: prodej.urbanka@meva.cz

Internet: www.meva.eu

Adresa prodejny:		........................................................

........................................................

........................................................

Datum prodeje:		........................................................

...................................................................					...................................................................

Razítko prodejny:											  Podpis prodávajícího:

# Text boxes

podpěra

hořák

připojovací závit ventilu s pryžovým O-kroužkem

otvory primárního vzduchu

plynový ventil vařiče

ploché pryžové těsnění

ovladač ventilu

zavřít